###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для производства и временного хранения кубиков льда, используемых при приготовлении прохладительных напитков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Льдогенераторы производительностью 18 – 60 кг/сутки

| Общие данные | Модель | CB 184W CB 184A* | CB 246W CB 246A* | CB 316W CB 316A* | CB 416W CB 416A* | CB 425W CB 425A* | CB 640W CB 640A* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Напольный |
|  | Габаритные размеры, мм | 345х400х590 | 390х460х610 | 500х580х790 | 500х580х790 | 500х580х900 | 738х600х1020 |
|  | Установочная мощность, кВт | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,65 |
|  | Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
|  | Масса, кг | 28,0 | 36,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 77,0 |
|  | Материал корпуса | Пластмасса | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| Характе-ристики | Производительность, кг/сутки** | 18 | 24 | 30 | 42 | 45 | 60 |
|  | Вместимость бункера, кг | 4 | 6 | 16 | 16 | 25 | 40 |
|  | Размеры кубика, мм | 32х28х31 | 36х32х33 | 36х32х33 | 36х32х33 | 36х32х33 | 36х32х33 |
|  | Масса кубика, г | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

*W – водяное охлаждение

А – воздушное охлаждение

**Производительность льдогенератора указана при температуре в помещении 21оС и температуре воды 15оС.

Льдогенераторы производительностью 80 – 155 кг/сутки

| Общие данные | Модель | CB 840W CB 840A | CB 955W CB 955A | CB 1265W CB 1265A | CB 1565W CB 1565A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный |
|  | Габаритные размеры, мм | 738х600х1020 | 738х600х1120 | 840х740х1175 | 840х740х1175 |
|  | Установочная мощность, кВт | 0,80 | 0,85 | 1,05 | 1,40 |
|  | Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
|  | Масса, кг | 86,0 | 89,0 | 113,0 | 118,0 |
|  | Материал корпуса | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| Характе-ристики | Производительность, кг/сутки** | 80 | 90 | 130 | 155 |
|  | Вместимость бункера, кг | 40 | 55 | 65 | 65 |
|  | Размеры кубика, мм | 36х32х33 | 36х32х33 | 36х32х33 | 36х32х33 |
|  | Масса кубика, г | 18 | 18 | 18 | 18 |

*W – водяное охлаждение

А – воздушное охлаждение

**Производительность льдогенератора указана при температуре в помещении 21оС и температуре воды 15оС.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Льдогенератор		1 шт.

Совок для льда		1 шт.

Паспорт		1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Несмотря на то, что льдогенератор был промыт на заводе-изготовителе, перед первым включением рекомендуется промыть его еще раз в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

Перед первым включением или после длительного простоя оборудования необходимо наполнить рабочую камеру льдогенератора водой вручную. Для этого следует открыть переднюю дверцу, откинуть пластиковые шторки рабочей камеры и налить 3 л холодной питьевой воды непосредственно в рабочую камеру льдогенератора, где образуется лед. В остальное время наполнение рабочей камеры водой происходит автоматически.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Подайте к оборудованию воду при помощи главного запорного вентиля.

- Вставьте вилку в розетку.

- Включите питание при помощи автоматического выключателя.

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (если он предусмотрен).

Льдогенератор начнет производство льда. Кубики льда образуются в специальных гнездах. Готовые кубики автоматически сбрасываются в бункер для хранения льда.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя (если он предусмотрен).

- Отключите питание при помощи автоматического выключателя (или выньте вилку из розетки).

- Перекройте подачу воды при помощи главного запорного вентиля.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети и от водопровода.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Для очистки оборудования следует использовать теплый мыльный раствор или слабый раствор уксуса в воде. Любые отложения следует удалять мягкой щеткой или губкой.

Очистка льдогенератора производится не реже 1 раза в месяц следующим образом:

- Откройте переднюю дверцу. Отверните два винта, крепящие пластиковые шторки рабочей камеры, снимите шторки и очистите их.

- Выньте защитную решетку рабочей камеры движением вверх и на себя и очистите ее.

- Выньте коромысло из гнезда, выньте боковые заглушки и очистите коромысло.

- Для очистки рабочей камеры внутри следует вынуть трубку перелива. Остатки воды автоматически сольются из рабочей камеры. Очистите рабочую камеру при помощи губки.

- Снимите сетчатый фильтр обратной трубки насоса и очистите его.

- Очистите бункер для льда.

Рекомендуется в дополнение к процедуре очистки произвести санитарную обработку льдогенератора специальным дезинфицирующим средством (например, средствами, которые используются для дезинфекции бутылочек для детского питания).

После выполнения процедуры очистки и/или санобработки необходимо тщательно ополоснуть оборудование чистой водой. Весь лед, который образуется в течение первых нескольких рабочих циклов после очистки льдогенератора, необходимо выбросить.

Очистка конденсатора

В целях обеспечения нормальной работы льдогенераторов с воздушным охлаждением необходимо содержать конденсатор в чистоте. Блокировка решетки конденсатора не допускается. Очистка конденсатора производится квалифицированным персоналом не реже одного раза в два месяца при помощи пылесоса или сухой щетки.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо выполнить следующее:

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя (если он предусмотрен), отключите питание при помощи автоматического выключателя (или выньте вилку из розетки).

- Перекройте подачу воды при помощи главного запорного вентиля.

- Тщательно очистите оборудование.

- Снимите сетчатый фильтр обратной трубки насоса и опорожните насос путем продувания сжатого воздуха через обратную трубку.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети, водопроводу и канализации осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и открытых солнечных лучей.

Оборудование рассчитано на работу при температуре воздуха в помещении 10 – 35оС и температуре воды в водопроводе 3 – 25оС. Оптимальными условиями работы считаются температура воздуха в помещении 20оС, температура воды в водопроводе 10оС.

- Оборудование предназначено только для производства кубиков льда из холодной питьевой воды. Не допускается использовать рабочую камеру льдогенератора для хранения и охлаждения пищевых продуктов и напитков.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.