Структура полного обозначения двигателя:

(ДАО 86-6-1,5-Д48-М, ДАО 86-10-1,5-Д48-М, ДАО 86-16-1,5-Д48-М, ДАО 86-18-1,5-Д48-М, ДАО 110-6-1,5-Д48, ДАО 110-10-1,5-Д48, ДАО 110-16-1,5-Д48, ДАО 110-18-1,5-Д48, ДАО 110-25-1,5-Д48, ДАО 86-18-3,0; ДАО 110-18-3,0)

ДАОХ-Х-Х-Д48-Х-Х-Х-Х-С06-Р01-Х

Электродвигатель асинхронный,

однофазный;

Диаметр наружный, мм;

Номинальная мощность, Вт;

Синхронная частота вращения,

тыс.мин-1;

С повышенным ресурсом работы;

С температурной защитой;

Конструктивные особенности;

Длина кабеля в м;

Исполнение по способу монтажа;

Статор явнополюсный с сосредо-

точенной обмоткой и экраниро-

ванными полюсами;

Ротор короткозамкнутый;

Климатическое исполнение и категории размещения

Структура условного обозначения двигателя:

(ДАК 63-60-1,5; ДАК 63-90-1,5; ДАК 63-120-1,5; ДАК 63-180-1,5; ДАТ 63-90-0,75; ДАТ 63-370-1, 5; ДАТ 63-180-3,0; ДАТ 63-370-3,0; ДАТ 63-550-3,0)

# Д А К Т 63 0 0 IР54 IМ2181 0 Р01 У3.1

# Двигатель

асинхронный

конденсаторный

трехфазный

высота оси вращения

номинальная мощность, Вт

синхронная частота вращения в

тыс. об/мин

конструктивное исполнение по

степени защиты и способу

охлаждения

конструктивное исполнение по

способу монтажа

конструктивное исполнение

статора

конструктивное исполнение

ротора

климатическое исполнение и

категория размещения

Структура условного обозначения двигателя:

(ДАК 6-20/400, ДАК 8-1500/400, ДАК 8-300/400в, ДАК 8-300/400з,

ДАК 8-50/400,ДАК 8-600/400, ДАК 8А 50/400, ДАК 6-70/400, ДАТ 6-5/400)

# Д А К(Т)  X  X  X  в з

# Двигатель

Асинхронный

Конденсаторный (Трехфазный)

(6х1000) синхронная скорость вращен

номинальная мощность, Вт

напряжение питания, Гц

встраеваемый или закрытый

Структура условного обозначения двигателя:

(ДАТ 10-12А, ДАТ 40-12,  ДАТ 60-12, ДАТ 100-8, ДАТ 250-8, ДАТ 1000-6, ДАТ 1000-6А, ДАТ1000-8, ДАТ 1600-8)

# Д А Т  X X XX

# Двигатель

Асинхронный

Трехфазный

номинальная мощность, Вт

(5х1000) синхронная скорость вращен

напряжение питания, Гц

Структура условного обозначения двигателя:

(ДАТ 32672,32673, ДАТ 53672, 53673)

# Д  АТ X  X 6 7   2       (3)

# Двигатель

Асинхронный

Конденсаторный

порядковый № габарита

порядковый № дины в габарите

порядковый № синхр.час-ты вращен

порядковый №  напряжения питания

фланцевый

встроенный

Структура условного обозначения двигателя:

(КД 60-4/56Р; КД 90-4/56 РТ; КД 90-4/56 РТК; КД 120-4/56 Р; КД 120-4/56 РМ6; КД 180-4/56 Р; КД 180-4/56 Р1М; КД 180-4/56 РКАМ; КД 180-4/56 РК; КД 180-4/56 РКА; КД 180-4/56 РКС; КД 180-4/56 РКАС)

КД Х Х Х Р Б Т К А М С X X М Д23 0 4 0

Конденсаторный двигатель

Номинальная мощность

на валу, Вт

число полюсов

высота оси вращения

распределенная обмотка

статора

с металлокерамическими

компенсационными втулками

трехфазная обмотка статора

с подшипниками качения

шпонка на выступающем конце

вала

резьба на выступающем конце

вала

симметричная обмотка статора

кол-во мест крепления на щит

порядковый номер разработки

модернизированный

с температурной защитой

климатическое исполнение

категория размещения

форма исполнения